Приложение F.41

TUB Поддержание технического состояния

Rev 0.00	23/11/2004   В соответствии с Директивой, касающейся техники 98/37/CE и стандартами EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы всей автоматики необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно производится в полном соответствии с нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с действующим законодательством и стандартами.

Для устройств отличных от TUB следуйте инструкциям в соответствующих графиках технического обслуживания.

1. Для автоматики TUB планово-профилактический ремонт должен проводится   раз в полгода или после 10.000 маневров с момента проведения предыдущего планово-профилактического ремонта

2. Отключите электропитание.

3. Проверьте степень износа материалов автоматики, обратите особое внимание на возможную эрозию или окисление несущих деталей;

замените все детали, которые не обеспечивают эффективной работы.

4. Проверьте степень износа всех подвижных: смажьте все подвижные соединения и замените изношенные детали.

5. Включите питание и проведите тесты, описанные в параграфе “Тестирование”:

Для испытания модели TUB3500 выполните следующие действия:

	Обеспечьте выполнение технических требований, приведенных в инструкции, особенно в главе «Предупреждение».

	Используя  имеющиеся устройства управления и остановки (кнопочный и замковый переключатель или радиопередатчики), проведите испытания по открытию, закрытию и остановки двери;  убедитесь, что операции соответствуют техническим требованиям.

	Проверьте работу устройств защиты всей системы (фотоэлементы, чувствительные кромки, аварийный ограничитель и т.д.); Каждый раз, когда устройство приводится в действие, на блоке управления для подтверждения действия должна дважды загореться надпись “OK”  .

	Проверьте работу устройства разблокировки. Для этого обратитесь к инструкции, затем проверьте разблокировку и управление движением  полотна вручную. По завершении проверки произведите блокировку.

	Движущееся полотно ворот может вызвать  опасные ситуации.  Чтобы предупредить их появление, используется ограничение ударной силы. Измерьте силу (описание дается в стандарте EN 12445). Если устройства контроля двигателя и  токовой чувствительности используются в качестве вспомогательных функций системы снижения ударной силы, испытайте и обозначьте настройку, которая обеспечивает получение наилучших результатов.

  Убедитесь, что расстояние остановки полотна 2-3 см; в противном случае установите механический тормоз (рис. 8):

a. Поверните гайку на вале электродвигателя против часовой стрелки приблизительно на пол-оборота;

b. Если пол-оборота недостаточно, еще раз поверните гайкуr;

c. Постарайтесь сильно не зажимать гайку, т.к. это может полностью заблокировать электродвигатель.

Внимание: Перед установкой механического тормоза  обязательно отключите электропитание, установив на блоке управления теплодатчик на OFF.

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of

Document produced by Nice S.p.a. for installers – All rights reserved	Page   	 of